## Slide 1: 安全保卫、文明施工管理培训

## Slide 2
安全保卫监督检查奖罚规定
1. 目的
为了强化安全保卫、文明施工标准化管理，进一步加大监督检查力度，提高项目管理水平，有效遏制和预防各类事故的发生，保障公司各项事业持续、健康、良好的发展，特制定此规定。
2. 适用范围
在本公司承建的项目工程施工现场内施工的单位和个人必须遵守此规定。
3. 引用标准
3.1 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
3.2 《建设工程安全生产标准化管理手册》（上、中、下册）
3.2 公司《安全生产、文明施工标准化管理手》
3.3 公司《安全保卫、文明施工标准化管理规定》

## Slide 3
4. 奖罚标准定义
4.1 年终竣工交付工程面积是指按施工合同面积为准；
4.2 施工合同中未确定面积的按施工合同造价每平米2500元计算；
4.3 未签订施工合同或没有进场施工通知单的项目不给安全保卫奖金；
4.4 安全保卫管理考核中每平方米奖金基数,根据年终竣工交付工程面积进行适当调整,可能大于或小于规定的奖金基数,具体计算方法如下:
设：竣工验收面积为Am2，
安全保卫奖金额度为S元
则：每平米奖金基数X =S/Am2
4.5 扣分累计汇总的项目是指当年内施工的所有项目，包括结转项目和年终竣工交付项目。
4.6 分公司全年兑现安全保卫奖金总数以分公司年终竣工交付项目总面积乘以每平方米奖金基数的结果为准。

## Slide 4
5. 奖罚兑现规定
5.1 以分公司为单位，全年安全保卫、文明施工满分为100分。总公司安全保卫处对项目的安全保卫、文明施工管理工作进行监督检查，在年终将各分公司所有项目的扣分情况累计汇总，依据全年所扣分的总数确定分公司当年应分配兑现安全奖金数。例如：安全保卫处全年对某分公司所有项目累计汇总共扣30分，该分公司全年被扣分数占该分公司全年安全保卫考核满分100分的30%，那么，该分公司当年分配是该分公司全年兑现安全保卫奖金总额的70%。
5.2 项目发生死亡事故按公司相关文件另行处理。

## Slide 5
5.3 总公司安全保卫处每年年终从分公司全年兑现安全奖金总数(未扣除罚款前)中提取10%对符合下列情况之一的项目部直接进行奖励。
5.3.1 对代表海三公司接受省级以上部门检查，成绩良好的项目部进行奖励。
5.3.2 对安全保卫、文明施工标准化季度联查活动中,评分排在前三名的项目部进行奖励。
5.3.3 在安全保卫管理工作中有发明、创新，经专家论证可行，公司领导认可并在全公司范围内推广使用的个人或项目部进行奖励。
5.3.4 年度内安全保卫、文明施工标准化各阶段验收一次性通过的项目部进行奖励。

## Slide 6
6. 过程控制
6.1 安全保卫处在施工过程中将安全保卫、文明施工检查内容进行分级设定，对所查出的问题根据检查内容设定的等级进行处罚。
6.2 安全保卫检查内容等级分为二个等级：一级属于禁止型，二级属于隐患型。
6.2.1 在施工过程中发现有违反一级禁止型中的检查内容，必须停止该工序施工，除下达停工通知单外，对项目部进行扣分和罚款。
6.2.2 在施工过程中发现有违反二级隐患型中的检查内容，检查人员立即下达隐患整改通知单，按照“三定”原则要求项目进行整改，整改合格后方可施工。如项目未按时进行整改或整改后复查不合格，视情节轻重，对项目部进行扣分和罚款或罚款，并直至整改合格。
6.3 安全保卫处以季度联查、专项检查、日常抽查及其他形式对项目安全保卫情况进行监督检查。

## Slide 7
7. 检查内容等级划分及扣分标准
7.1 一级禁止型
7.1.1 安全资料
⑴ 项目办公室安全生产规章制度上墙，配备安全资料专用柜，使用公司统一规定的安全资料表格，由专人负责填写整理。如未按要求执行扣项目部1分，罚500-1000元。
⑵ 项目安全员的配置人数必须满足国家标准。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑶ 施工组织设计和各专项施工方案必须在施工前编制、审核、审批完毕，重大危险源专项安全施工方案必须进行论证。原施工方案在施工过程中因工程或工序发生变更时，对涉及到特殊危险部位时应在施工前及时做出针对性的施工安全技术措施或方案，并审核、审批。如滞后每一项方案扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑷ 重大危险源及预防措施必须在现场显要位置向工人进行公示。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑸ 安全生产承诺书必须层层签订，落实到每个工人，并且在施工现场显要位置将各级安全生产承诺书长期公示。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑹ 上级主管部门下达安全生产停工指令书。扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 8
7.1.2 文明施工
⑴ 施工现场必须沿工地四周连续封闭设置高度不低于2.5米围挡。用材宜选用砌体、金属板材等硬质定型材料，达到坚固、稳定、整洁、美观的效果。严禁使用彩条布、竹笆、石棉瓦、安全网等易变形材料或将广告牌当做围挡使用。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑵ 施工现场的大门出口处设置警卫室和车辆冲洗设施，保持出场车辆清洁及防止带泥上路。现场运送土方、渣土乘凉必须封闭或遮盖，严禁遗撒。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑶ 施工现场车辆主入口、主要道路、加工场地必须进行混凝土硬化路，同时建立洒水清扫制度，配备设备专人负责对车辆主入口、主要道路、生活区、办公区等硬化部位经常洒水。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 9
⑷ 施工现场沙、石、土料等应集中堆放成方，闲置空旷场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露，防止扬尘污染。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑸ 现场和生活区分别设置垃圾存放点，集中存放并覆盖，及时清运；现场水泥和其他易飞扬材料必须密闭存放或覆盖；施工垃圾必须封闭式管道或装袋用垂直升降机清运，严禁凌空抛掷。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑹ 施工现场易燃易爆、有毒有害物品要分类存放，严禁混放和露天存放，并设置明显标识。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑺ 在建工程严禁作为临建设施，严禁在建工程内住人。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 10
⑻ 施工现场必须安装视频监控系统，对施工实时监控；同时凡申报省级以上文明工地，必须在进入施工现场作业区入口处设置职工一卡通刷卡通道并安装摄像头，保证每个工人必须刷卡进入施工现场作业区。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑼ 施工现场拆除建筑物时必须采用围挡隔离、洒水降尘措施，在规定期限内将废弃物清理完毕；遇4级以上大风或重度污染天气时，采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑽ 违反施工作业时间或夜间未经许可施工或因施工造成扰民，并受到举报时扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑾ 安全生产标准化阶段性验收必须一次性通过，如未能一次性验收通过，严格按照《安全生产标准化管理规定》处罚条例执行。

## Slide 11
7.1.8 消防
⑴ 项目部建立消防组织机构，责任到人。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑵ 现场易燃易爆物品单库存放和专人管理。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑶ 在施工现场易燃易爆存放区内动用明火, 扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑷ 施工现场发生火灾事件，项目部及时、逐级上报，严禁谎报、瞒报。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 12
7.1.9 保卫
⑴ 项目部建立保卫组织机构，责任到人。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑵ 项目部库房按规定设置可靠的防盗设施，重要物资按规定要求存放。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
⑶ 施工现场发生盗抢事件，项目部及时、逐级上报，严禁谎报、瞒报。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 13
7.2 二级隐患型
7.2.1 安全资料
⑴ 制定项目安全管理目标，由项目部每月对项目工程师、项目安全员、班组长进行责任目标考核。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑵ 新工人入场上岗工作前必须履行三级安全教育培训考试程序。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑶ 项目部每周认真组织项目管理人员召开安全例会，对安全工作有总结、有部署，对接收的文件有学习、有传达、有落实，并留有会议记录和签字。如查出未按要求执行，扣项目部0.5分，罚200-500元。
⑷ 项目部必须定期组织本项目管理人员开展自查自纠和隐患排查活动，对存在按“定时、定人、定措施”原则进行整改、复查。如查出未按要求执行，扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑸ 项目工程师编制的安全技术措施要全面、有针对性，在施工作业前对施工班组作业人员进行书面安全技术交底。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚项目工程师200-500元。

## Slide 14
⑹ 各班组在施工前必须开展班前安全教育活动，活动记录必须填写全面、实用、有专业、有针对性，严禁以布置施工任务代替安全教育和教育内容千篇一律。如查出未按要求执行，扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑺ 安全资料中凡涉及履行签字手续的必须本人签字，不得漏签和代签。如查出未按要求执行，扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑻ 特种作业人员必须持有效证件上岗作业。如查出未按要求执行，扣项目部0.2分，罚款200-500元。
⑼ 项目部建立工伤事故台帐和档案，每月及时填写事故报表；发生工伤事故严格按照事故报告程序逐级上报，采取应急救援措施，留有相关资料。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑽ 建立安全保证体系，绘制安全标志总平面图和现场排水平面图。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 15
⑾ 按时填写月安全生产投入费用报表。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑿ 建立重大危险源登记台帐和监控巡视记录。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⒀ 制定应急救援预案，及时开展应急救援演练活动，留有演练活动记录和演练总结。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⒁ 项目安全资料填写必须真实、详实、全面，不丢项、不漏项，严禁胡编乱造。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⒂ 及时收集分包工程施工单位的分包合同、营业执照、资质证书、安全生产许可证、负责安全生产管理人员考核合格证、特殊工种操作证等相关文件资料的复印件，检查专职安全员配置和安全管理资料建立情况，并留有记录。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 16
7.2.2 文明施工
⑴ 施工现场出入设置大门必须符合公司统一标准，大门处设置企业旗杆、“七牌三图”、企业安全文化牌和建设工程施工许可证。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑵ 施工现场车辆出入口应保证不少于30米的混凝土硬化路，主要道路硬化宽度不小于3.5米，并经常洒水。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑶ 施工现场的作业区与生活区、办公区应分开设置，并设导向牌。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑷ 施工现场的道路应在明显位置设有限速标志，两侧设排水沟和沉淀池，主干道两侧及各区域的隔离栏杆应设置高度不低于1.2米高双道防护栏杆。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑸ 现场内挡脚板、防护盖板、悬挑式钢管脚手架悬挑梁（工字钢）等凡刷安全警示漆必须是红白相间颜色，架体架管刷橘黄色。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑹ 施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图划定的区域放置。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 17
⑺ 材料堆放场地应混凝土硬化，按品种、规格堆放整齐，堆放高度不得超过1.5米（圆盘钢筋堆放高度不超过1米，直筋堆放高度不超过1.2米）；钢筋堆放场地砌筑高度20厘米的混凝土梁或铺设工字钢，竖立1米高工字钢立柱，挂设标识牌，标明名称、规格、产地等。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑻ 施工现场的基础设施搭设完毕必须向安全保卫处申请验收，经验收合格后方可投入使用。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑼ 办公室内应保持卫生整洁，墙上悬挂安全文明施工管理制度和组织机构图、施工总平面布置图、施工进度表等；办公区门前种植花草绿化，区域内设置存车棚。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑽ 生活区设置大门、洗衣房、晾衣架，院内种植花草，由专人负责清理卫生和清洗工人衣服。夜间有照明灯。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 18
⑾ 宿舍内设置衣物储藏柜、餐具柜、鞋架和垃圾桶，床单统一颜色，床上被褥叠放整齐。每间宿舍不得超过15人，冬季统一供暖。严禁使用通铺。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑿ 食堂两证齐全，建立进货台账，门下方设高度不低于20厘米挡鼠板；食堂和餐厅内卫生应保持干净，定时消毒, 夏季食品有防蚊蝇措施，餐厅满足人员就餐，并供应干净卫生的饮用水。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⒀ 职工学习娱乐活动室、淋浴室、吸烟室和医务室严格按照标准化要求布置。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 19
⒁ 厕所采用节能型水冲式或移动式，内侧或外侧设置洗手池（盆），门口标明“男”、“女”字样。高层建筑施工超过8层以后，每隔4层设置临时厕所和吸烟室。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⒂ 施工现场应该根据工程特点及施工阶段，有针对性的在施工现场的危险部位悬挂符合国家标准的安全标志。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⒃ 施工现场必须按要求对噪声、粉尘进行监控、检测，做好文字记录，达到现场施工环境卫生标准。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 20
7.2.8 消防
⑴ 施工现场按规定履行动火审批手续,动火作业现场应清理易燃易爆物品（如油漆、防护网等）,配置5公斤干粉灭火器两具,并设专人监护动火作业。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑵ 施工现场及防火重要部位（如库房、宿舍、吸烟室等）按规定配备充足、有效的消防器材,严禁消防器材挪作它用。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑶ 重点防火部位（如库房、宿舍、吸烟室等）设防火警示标识，防火架或防火区域悬挂责任人标识。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 21
⑷ 现场消防器材存放处周围严禁堆放杂物，保持消防通道畅通。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑸ 施工现场食堂用火点与柴火等易燃物品之间应有防火隔离措施，距离不低于2米。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑹ 职工宿舍内禁止使用热得快、电炉子、电炒勺、电饭锅等大功率电器。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑺ 项目部按规定建立消防器材台帐，制定消防应急救援预案，定期组织消防演练，并做好消防演练记录。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 22
7.2.9 保卫
⑴ 施工现场警卫人员必须配置充足，上岗佩戴警卫袖标，对出入车辆进行登记、检查物资出入手续和出门证，并填写交接班记录。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑵ 施工现场警卫室内悬挂门卫管理制度。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。
⑶ 项目部夜间有管理人员值班，现场按要求设置充足的照明设施。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。