## Slide 1: 安全专项施工方案与技术交底、验收工作培训

## Slide 2
禁止型：
1、施工组织设计与方案
施工组织设计和各专项施工方案必须在施工前编制、审核、审批完毕，重大危险源专项安全施工方案必须进行论证。原施工方案在施工过程中因工程或工序发生变更时，对涉及到特殊危险部位时应在施工前及时做出针对性的施工安全技术措施或方案，并审核、审批。如滞后每一项方案扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 3
1 基坑施工
施工前应编制专项基坑支护安全施工方案, 方案内容必须针对性强，能够指导施工，在施工过程中实际操作必须与施工方案、安全技术交底内容相符，基坑支护验收合格后方可投入施工。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。
2 模板施工
施工前应编制专项模板工程安全施工方案（高大模板必须单独编制专项安全施工方案）,方案内容必须针对性强，能够指导施工，在施工过程中实际操作必须与施工方案、安全技术交底内容相符，模板安装验收合格后方可投入施工。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 4
3 脚手架
施工前应编制专项脚手架施工安全方案（其中脚手架支撑系统、搭设、拆除和卸料平台必须分开单独编制）,方案内容必须针对性强，能够指导施工，在施工过程中实际操作必须与施工方案、安全技术交底内容相符，脚手架和卸料平台搭设验收合格后方可投入施工。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 5
4 临边、洞口防护
施工前应编制专项安全防护方案，方案内容必须针对性强，能够指导施工，在施工过程中实际操作必须与施工方案、安全技术交底内容相符，并履行安全网支设、临边与洞口防护验收程序，合格后方可投入施工。如未按要求执行扣项目部1分，罚款500-1000元。

## Slide 6
5、项目工程师在编制各专项安全施工方案时，除依据国家、省市行业技术标准、规范、施工组织设计的同时，必须严格依据公司有关安全管理标准化手册中的规定进行编制，没有在编制依据中引用或依据公司安全管理标准化规定的，安全处不予审核通过。未通过安全处审核的专项安全施工方案，一经查出，处罚项目工程师500-1000元，扣项目部1分。

## Slide 7
隐患型：
1、项目工程师编制的安全技术措施要全面、有针对性，在施工作业前对施工班组作业人员进行书面安全技术交底。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚项目工程师200-500元。
2、安全技术交底必须严格按照基础、主体、装修分部单独进行，同时按照分部中搭设与拆除、安装与拆卸的分项单独进行，如在施工中检查出未按照分部分项进行安全技术交底的，对项目工程师处罚200-500元，扣项目部0.5分。
3、安全资料中凡涉及履行签字手续的必须本人签字，不得漏签和代签。如查出未按要求执行，扣项目部0.5分，罚款200-500元。
4、建立安全保证体系，绘制安全标志总平面图和现场排水平面图。如未按要求执行扣项目部0.5分，罚款200-500元。

## Slide 8
5、凡是经过审核审批通过的专项安全施工方案，必须在实施过程中严格按照方案执行，并由项目工程师组织有关人员对方案的实施情况进行验收，如在施工过程中实际操作与方案编制内容不符的，一经查出，处罚项目工程师200-500元，扣项目部0.5分，并由项目工程师及时根据当前施工安全状态采取有效措施，保证施工安全。

## Slide 9
6、各类脚手架及支撑体系搭设完成后，由项目技术负责人组织相关部门、使用单位进行验收。拆除整体脚手架时，由项目施工负责人提出申请，经项目技术负责人和项目负责人审批同意后，方可拆除；拆除脚手架的受力杆件或在脚手架上开门洞、拆除脚手架拉结等，由具体施工班组长提出申请，经项目施工负责人审核，确定拆除的范围和数量，并采取切实可行的加固措施后，由项目技术负责人、项目安全员共同对加固补救措施进行验收合格后，方可拆除。

## Slide 10
7、施工现场安全防护设施应根据安全防护方案的设计要求搭设，搭设完毕，项目负责人应组织项目技术负责人、施工负责人、专职安全员及有关班组对防护设施进行逐项检查验收，验收合格后方可使用。
8、施工现场安全防护设施需临时拆除或移动时，由施工班组长提出申请，经项目施工负责人检查确定拆除或移动的范围和数量，并采取切实可行的加固措施后，由项目技术负责人、项目安全员共同对加固补救措施检查验收合格后，再进行拆除或移动。
9、水平混凝土构件模板（钢结构模板）使用的钢管扣件式支撑体系搭设完毕后，工程项目部由项目技术负责人组织有关部门和搭设、使用单位进行验收。

## Slide 11
10、模板拆除由施工班组长申请并负责现场监护，项目技术负责人编写拆模安全技术措施，项目负责人负责审批。
11、按照建设部的有关规定，基础施工（包括基坑开挖、放坡、护坡、降水等）、脚手架搭设施工、脚手架拆除施工、模板施工、临时用电组织设计、卸料平台搭拆施工、接料平台架体施工、安全防护施工等必须单独编制专项安全施工方案。
其中脚手架中(吊篮脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架)和模板中(滑模、爬模、大模板、水平混凝土构件模板支撑系统、特殊结构模板工程)等工程必须编制单独安全专项施工方案。